Тестовые задания для защиты лабораторной работы № 3

по дисциплине «Защита материалов и основы материаловедения»

| Часть А |
| --- |
| Диэлектрические пленки не выполняют роль функционального материала, когда используются в качестве O маски при фотолитографии; O подзатворного диэлектрика МОП-структур; O межэлементной изоляции. | 6. При получении SiO2 с помощью гидролизующихся кремнийорганических соединений в качестве растворителя используется O H2O; O HCl; O CH3COOC2H5. |
| В качестве защитного диэлектрика на кремниевых подложках можно использовать O Si3N4; O P2O5; O SiC. | 7. Правильно указан минимальный размер выявляемых пор для методов травления, электрохимического и электронной микроскопии в ряду O 0,1 мкм, 0,05 мкм; 0,005 мкм ; O 0,5 мкм; 0, 01 мкм, 0,005 мкм; O 0,05 мкм; 0,1 мкм; 0,005 мкм. |
| Универсальным требованием к свойствам диэлектрических пленок является O электрическая прочность; O однородность; O диэлектрическая проницаемость. | 8. Асимметричный характер ВАХ ПДЭ-структуры указывает на отсутствие в диэлектрике сквозных пор диаметром O более 1 мкм; O менее 1 мкм; O менее 0,1мкм. |
| Правильно указан размер для макро-, микро- и мезапор в ряду O 0,5 нм; 50 нм ; 5 мкм; O 1 мкм; 50 нм ; 5 мкм; O 2 мкм; 0,5 нм; 50 нм. | 9. Надлинейный характер зависимости тока ПДЭ-структуры от концентрации электролита обусловлен преобладанием пор размером: O 0,1-0,01 мкм; O 1-0,1 мкм; O 1-10 мкм. |
| Для формирования SiO2 используются реакции O диссоциации; O восстановления; O гидролиза. | 10. Полярность ДЭС, образующегося на границе диэлектрик-электролит, определяется O величиной электропроводности материалов; O значениями диэлектрической проницаемости материалов; O полярностью приложенного напряжения. |

Часть Б 1. Приведите ВАХ и концентрационную зависимость плотности тока ПДЭ-структуры для диэлектрических пленок с преобладанием пор размером А) 2 мкм; Б) 0.4 мкм; В) 5 мкм